Sober Duurzaam Veilig op waterschapswegen: relevant voor fietsers?

In december 1997 is door alle wegbeherende overheden het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig ondertekend. Een van de afspraken betrof een sterke toename van de omvang van verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom (60km/uur-zones). In 2003 was meer dan de helft van de 7.000 kilometer waterschapswegen als 60km/uur-zone heringericht. Deze herinrichting is gedegen geëvalueerd. Na drie jaarlijkse tussenrapporten is er nu een eindrapport van de evaluatie verschenen. Met duidelijke conclusies.

De ontwikkeling in verkeersveiligheid in twintig 60 km/uur-gebieden, met in totaal 850 km weglengte, zijn in de evaluatie afgezet tegen de ontwikkeling in een controlegroep van waterschapswegen waar geen maatregelen zijn getroffen. De 60km/uur-zones zijn vooral sober ingericht. Dat is te zien in de kosten, maar ook in het effect: de verkeersintensiteiten zijn niet gedaald maar zelfs licht gestegen. Dat zal te maken hebben met de relatief ‘lichte’ maatregelen die getroffen zijn en die niet tot andere routekeuzen hebben geleid. Desondanks, in de heringerichte gebieden blijkt het aantal slachtofferongevallen op kruispunten met 47% te zijn gedaald en op wegvakken met 17%. Gemiddeld is de daling in het aantal slachtoffers (27%) nog wat meer dan vooraf, bij de afsluiting van het convenant, werd verwacht (10% à 20%). Dat zijn mooie resultaten! Nadere bestudering van de ongevalsgegevens laat zien dat de daling op wegvakken moeilijk aan specifieke ongevalstypen toegeschreven kan worden. Op kruisingen is het wel duidelijk hoe de daling verklaard kan worden. Feitelijk is er één grote ontwikkeling: 50% minder flankongevallen op kruispunten. Attentieverhogende en snelheidsremmende maatregelen op kruispunten lijken erg effectief in 60km/uur-zones.

Relevantie voor fietsers

Waterschapswegen zijn voor de totale verkeersveiligheid van fietsers van beperkt belang. Jaarlijks gaat het bij wegen in beheer bij waterschappen om ruim 1% van alle slachtoffers onder fietsers. Zie Tabel 1.

De reden is natuurlijk dat er ook niet zoveel waterschapswegen zijn. Toch zeggen de cijfers in Tabel 1 wel iets. Waterschapswegen zijn slechts een deel van de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Het is echter waarschijnlijk dat het patroon op gemeentelijke erftoegangswegen buiten de bebouwde kom weinig anders is dan het patroon op waterschapswegen. Opvallend is dat op waterschapswegen de onveiligheid voor fietsers veel meer speelt op wegvakken dan op kruispunten, zoals Tabel 1 laat zien. Dat is overall buiten de bebouwde kom al veel minder het geval. En als ook wegen binnen de bebouwde kom worden meegerekend is de onveiligheid voor fietsers zelfs meer een zaak van kruispunten dan van wegvakken. Terwijl voor fietsers vooral de wegvakken op waterschapswegen onveilig zijn, is de verkeersveiligheid voornamelijk verbeterd op kruispunten, zoals de evaluatie laat zien. Op kruispunten is het aantal flankongevallen sterk verminderd door de uitvoering van Duurzaam Veiligmaatregelen. Deze daling in flankongevallen kwam vooral door een daling van het aantal ongevallen tussen auto’s: van 11,0 naar 3,1 slachtofferongevallen per jaar. Op wegvakken is in de evaluatie van VIA niets zichtbaar van een verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers (eerder nog het tegenovergestelde), terwijl daar wel een lichte daling in het aantal slachtoffers onder automobilisten zichtbaar lijkt.

Al met al: door de sobere aanpak van Duurzaam Veilig zijn waterschapswegen veiliger geworden. Althans, voor automobilisten en niet zozeer voor fietsers. Voor fietsers is - op wegvakken - meer nodig dan deze sobere aanpak.

VIA Verkeersadvies, Evaluatie 60 km/uur-projecten eindrapport, in opdracht van Unie van Waterschappen, december 2004.

Foto’s bij dit artikel: Domien Overkamp (DHV).

Fietsverkeer, nummer 10, jaargang 4, januari 2005, pag. 20-21.