Gemeentelijk Havenbedrijf investeert in bereikbaarheid Pernis

Rollend fietspad overbrugt Betuwelijn 

De bewoners van de Rotterdamse wijk Pernis hebben sinds enkele maanden een opvallende primeur: een rollend fietspad over de havenspoorlijn - onderdeel van de Betuwelijn - waar in het kader van spoorverdubbeling alle kruisingen ongelijkvloers zijn gemaakt.
foto: trafficlinq.nl
Het rollend fietspad, dat een helling heeft van 12 procent, werd in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor 2,25 miljoen euro gebouwd door onder andere Arcadis en roltrapbouwer Kone en is bekostigd door de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam. Het fietspad overbrugt een hoogte van acht meter; te hoog voor een gewoon fietsviaduct. Omdat vanwege een knik in het tracé een fietstunnel als sociaal onveilig werd beschouwd, is na overleg met de wijkraad Pernis voor deze opmerkelijke oplossing gekozen. Een liftachtige constructie is ook nog overwogen, maar een rollend fietspad is gebruiksvriendelijker.
Fietsers kunnen fietsend omhoog of anders afstappen en met fiets aan de hand op het pad gaan staan. Het pad heeft het uiterlijk van een roltrap zonder treden, zoals dat ook wel in gebruik is op luchthavens. Naar beneden gaat over een normaal viaduct. 
Het rollend fietspad maakt deel uit van de nieuwe fietsroute die loopt van Pernis via de met camera’s bewaakte fietsersbuis van de Beneluxtunnel naar Vlaardingen en Schiedam, waar naar schatting tussen de 500 en 1500 fietsers per dag gebruik van zullen maken. De fietsroute is een alternatief voor het verderop gelegen pontje en is mede bedoeld om te voorkomen dat het tussen olieraffinaderijen ingeklemde Pernis nog verder geïsoleerd raakt tussen oprukkende infrastructuur. Door nadrukkelijk ook te investeren in infrastructuur voor fietsers hoopt het Gemeentelijk Havenbedrijf, dat zoiets overigens niet tot haar primaire taak rekent, toch een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied.
Skaters
Naar verluid zijn bewoners, Fietsersbond en wethouder Van der Tak (CDA), die zich als inwoner van Pernis sterk heeft gemaakt voor de komst van het rollend fietspad, erg enthousiast over de nieuwe voorziening die sinds eind mei in gebruik is. ‘Het pad is weliswaar overdekt, maar staat toch onder invloed van weersomstandigheden. Mijn grootste zorg is of het zaakje blijft werken’, bekent een verder dik tevreden Jan Laverman van de Fietsersbond. ‘Tot nu toe wel.’ Zo’n rollend fietspad lijkt ook een leuk speeltje voor skaters en hangjongeren, maar die zijn volgens woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf nog niet gesignaleerd. Daarvoor is de afstand van 800 meter tot de bebouwde kom vermoedelijk net iets te groot.

Verkeerskunde 1 - 2003