## Slide 2: Agenda Innovatiebijeenkomst kansrijke fietsparkeerconcepten
Wat is FietsDock?
Kosten
Evaluatie pilot
Hoe verder?

## Slide 4: Docken is smart, safe en simpel
Eén fiets per locker |  | 
Mobiliteitshub |  | 
Automatisch sneller |  | 
Alle soorten fietsen, e-bikes
En andere spullen in afgesloten locker
Opladen e-bikes
Hub-services (deelfietsen, delivery etc.)
Niet zoeken naar een plek
Zoveel deuren als nodig voor doorstroming

## Slide 5: Smart, safe en simpel voor gemeente
Efficiënt en goedkoper |  | 
Opgeruimd |  | 
Bewezen technologie |  | 
Meer fietsen per m2
Automatisch en onbemand, lagere exploitatiekosten
Onder- en bovengronds
Modulair en schaalbaar voor alle soorten locaties
Succesvol toegepast in logistieke sector
Minimum menselijke handelingen

## Slide 6: Investering
Indicatie:
Bovengronds: tussen € 1.500 en € 3.000 per fietsplek
Ondergronds: tussen € 4.000 en € 7.000 per fietsplek
Aantal lockers | 600
Aantal deuren/ingangen | 10
Oppervlakte | 240 m2 bebouwd, 12 m. hoog 8 etages achterzijde / 7 etages voorzijde
Aantal fietsen per m2 | 2,5
Investering | € 1.100.000 / € 1.900 per fietsplek Incl. 5% afschrijving, excl. BTW, grond
Afhankelijk locatie en doel:
Maximale hoogte, diepte, m2
Piekmomenten en toegangsdeuren
Gewenste vorm
Voorbeeld:

## Slide 7: Vergelijking bewaakte fietsenstallingen
Per fietsplek | Kengetallen Decisio, CROW-Fietsberaad * | FietsDock
Afschrijving bovengronds | € 350 euro | € 100 - € 250
Afschrijving ondergronds | Oplopend tot € 800 | € 300 - € 600
Beheer- en onderhoud | 65 (oplopend tot € 600 euro) | € 200 - € 300
Exploitatiekosten | € 300 | 
* Bron: Kosten en financiering fietsparkeren, Decisio, CROW-Fietsberaad, Tour de Force, 12 juni 2020

## Slide 8: Pilot Meijersplein Rotterdam
Doel: testen concept automatisch fietsparkeren
Kleinschalige opzet:
55 lockers
5 deuren/ingangen
6 etages
33 m2 bebouwde oppervlakte (5 x 6,6 x 8 m.)
Investering en beheer door FietsDock
Gratis gebruik

## Slide 9
Ruim de helft van de fietsen heeft bijzonderheden en valt in de categorie buitenmodel.

## Slide 10
Chart: 
| 1. 0-4 uur | 2. 4-6 uur | 3. 6-8 uur | 4. 8-10 uur | 5. 10-24 uur | 6. >24 uur
2019 | 37 | 25 | 39 | 123 | 168 | 48
2020 | 54 | 52 | 57 | 127 | 103 | 59
Ruim de helft van de stallingsacties duurt 8 uur of langer
Alle gebruikers hebben een bepaalde regelmaat, variërend van 4 keer per week tot 1 keer per maand.
De meeste gebruikers wonen in Hillegersberg-Schiebroek.

## Slide 11
Veilig
Gebruikers noemen de volgende voordelen:
Fiets staat droog
Makkelijk
Handig voor nat regenpak
24/7 beschikbaar
Opgeruimde buitenruimte
Geen schade door andere fietsen
Niet zoeken naar een plek
Fiets hoeft niet op slot
Er is altijd plek

## Slide 12
FietsDock 2.0
Integreren platforms (reserveren, betalen etc.)
Additionele services
Gebruikers willen dat FietsDock blijft

## Slide 13
Veiliger, gemakkelijker en sneller
Voor de gemeente, projectontwikkelaar:
Voor de fietser:
Ruimtebesparend en kostenefficiënt

## Slide 14
Waar staan we?
Het concept werkt en tevreden gebruikers
Veilig, makkelijk, snel voor fietsers
Ruimtebesparend en goedkoper voor gemeente/projectontwikkelaar
Vraag naar oplossingen
  Veilig (e-bikes)
  Voor alle soorten fietsen (kratten)
  Goede toegangscontrole
  Snel plek vinden
  Druk op ruimte
  Woonopgaven
  Tekort aan plekken en stijging fietsen
Hoe verder?
Locaties voor FietsDock 2.0

## Slide 15
Stop stalling,
start docking

## Slide 16
 | Voordelen gebruiker | Voordelen gemeente/projectontwikkelaar
 | SMART | 
 | Opladen e-bike Mobiliteitshub met delivery, drop-off, fietsreparatie, deelfietsverhuur | Efficiënt en goedkoper Meer fietsen per m3 Lagere exploitatiekosten
 | SAFE | 
 | Eén fiets per locker Alle fietsen passen, incl. krat, breed stuur Ook voor andere spullen Geen diefstal en beschadigingen | Opgeruimd en net straatbeeld Minimum menselijke handelingen
 | SIMPEL | 
 | Automatisch sneller met zoveel toegangsdeuren als noodzakelijk voor snelle doorstroming Niet zoeken naar een plek 24/7 Toegankelijk | Bewezen technologie Modulair en schaalbaar voor iedere locatie Onder- en/of bovengronds

## Slide 17
www.fietsdock.nl • info@fietsdock.nl • Contact: Lisette van Velzen, 06-224 300 59