## Slide 1: Het wordt weer drukker in de straat… maar hoe druk is druk?
Inzet passantentelling
in de 1,5 meter samenleving
Fred Aalders – Gemeente Nijmegen
Strategisch adviseur Informatie gestuurd beheer

## Slide 2: Doorstroming bij 1,5m afstand
0,277 personen per vierkante meter voor de Openbare Ruimte bij stilstand.
0,21 personen per vierkante meter voor de Openbare Ruimte bij beweging.
Doorstroming betreft de mate waarin een menigte vrij kan bewegen van punt A naar punt B. Ongehinderd door enige obstakels of omstanders.
Een gemiddelde West-Europese burger loopt ongeveer 1,34 meter per seconde. Slenterend ligt dit rond de 1 meter per seconde.
Stilstand
Beweging

## Slide 3: Norm / Advies VNG (o.b.v. simulatie)
Met anderhalve meter afstand valt de maximale doorstroomcapaciteit van looproutes in een centrumgebied terug naar maximaal 12,5 bezoekers per meter per minuut.7 (15%).
Bij tweerichtingsverkeer van winkelend publiek is de doorstroomsnelheid niet hoger dan 4 tot 7,5 personen per meter per minuut, afhankelijk van de breedte van de straat.
Maar hoeveel is dat dan?

## Slide 4: Passantentelling (21 locaties)

## Slide 5: Passantentelling Techniek
LTE-M techniek (simkaart+4G)
Geen wifi-tracking
Privacy by Design
Open en Weerbaar
21 sensorlocaties
Ca. 50 meetvlakken
..nog niet realtime
Verschillende dashboards (ook openbaar)

## Slide 6: Praktijksituatie Koningsplein

## Slide 7: Praktijksituatie Koningsplein

## Slide 8
293
275
294
296
396

## Slide 9
99 (396 /uur)
Zaterdag 20 juni
Norm 1100-2070 uur (36%-19%)

## Slide 10
Smalle straten, shoppen en er even op uit…

## Slide 11: En de fietsers?
2020

## Slide 12: Conclusie: Op basis van de VNG-norm en de metingen is het nog niet te druk. Er is nog voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand ook na te kunnen leven. Op basis van de meetresultaten is het nog niet nodig om extra fysieke maatregelen te treffen. …objectieve waarnemingen kunnen sterk verschillen t.o.v. subjectieve waarnemingen

## Slide 13: Vragen: