## Slide 2: Dimensionering recreatieve fiets
Presentatie Kenniscafé

## Slide 3: Agenda
Netwerken in provincie Noord-Holland en Utrecht
Welke data is verder beschikbaar?
Welke analyses zijn gedaan?
Wat leren we hiervan? (conclusies)
Resultaten: generiek versus specifiek

## Slide 4: Doel van de opdracht
Het in beeld brengen van de opgave voor een kwaliteitsverbetering ten behoeve van de recreatieve fiets op basis van data-analyses.
Hierbij zijn de volgende stappen genomen:
    Ophalen kennis en data bij de stakeholders;
    Uitvoeren van netwerkanalyses;
    In beeld brengen gebruik routes;
    Opgaven duiden voor recreatieve fiets.
Resultaat: “QuickScan” opgave recreatieve fiets

## Slide 5: Fietsmotieven
Resultaten “Ik Fiets” Utrecht

## Slide 6
Resultaten motieven “ik fiets” Utrecht
Chart: Gemaakte trips
| Doelgericht | Bezoek | Winkelen | Eten en drinken | Sport | Ontspannen | Overig
Beide trips Werkweek | 0.30945 | 0.24302 | 0.19516 | 0.012252 | 0.0091128 | 0.15974 | 0.071271
Beide trips Weekend | 0.19657 | 0.28582 | 0.23586 | 0.01027 | 0.0076828 | 0.19589 | 0.067911
Weekend
Werkweek
Verplaatsingen tijdens werkweek:
Doelgericht/utilitair
Bezoek
Winkelen
Ontspanning
Verplaatsingen tijdens weekend:
Bezoek
Winkelen
Ontspanning
Doelgericht/utilitair
recreatief doel
“doelgerichte”
verplaatsingen
50%
Bron: data uit Ik-Fiets-app (maart-april)
Met “ik fiets” zijn in Utrecht iets meer dan 2.600 respondenten getrackt.
De app registreert de fietskilometers van de respondenten en de data van de Ik Fiets app is gekoppeld aan bestemmingen.
Notes: Analyse is alleen beschikbaar over een periode waar deels COVID in zit.
Utilitair toelichten: de utilitaire verplaatsingen zijn doelgerichte verplaatsingen. Dus verplaatsingen die je noodzakelijkerwijs maakt, naar werk/school gaan.

## Slide 7: Netwerkanalyse
Overlap utilitair en recreatief netwerk
Verharding
Netwerk binnen en buiten de bebouwde kom
Wegtype

## Slide 8: Overlap utilitair en recreatief netwerk in Utrecht
Conclusie:
41% van het utilitaire netwerk is tevens het recreatieve netwerk.
45% van het recreatieve netwerk is tevens het utilitaire netwerk.
In het stedelijk gebied kent het recreatieve netwerk grotendeels overlap met het utilitaire netwerk.
Bron recreatief netwerk: fietsknooppuntennetwerk
Bron utilitair netwerk: fietsnetwerk Provincie Utrecht
Deze verbindende schakels zorgen ervoor dat je vanuit de binnenstad naar de Utrechtse Heuvelrug kunt
Notes: Utilitaire netwerk: netwerk zoals de provincie dat gedefinieerd heeft als hoofdfietsnetwerk.
Recreatief netwerk: fietsknooppuntennetwerk van de fietsersbond.
Deze netwerken zijn over elkaar gelegd om inzichtelijk te maken waar deze elkaar overlappen.

## Slide 9: Overlap utilitair en recreatief netwerk zuidelijk deel Noord-Holland
Conclusie:
40% van het utilitaire netwerk is tevens het recreatieve netwerk.
49% van het recreatieve netwerk is tevens utilitair.
Het regionaal fietsnetwerk in Noord-Holland bevat ook routes die hoofdzakelijk een recreatieve functie kennen, zoals in het duingebied.
In het binnenstedelijk gebied komt het recreatieve fietsnetwerk vrijwel volledig overeen met het utilitaire netwerk.
Bron recreatief netwerk: fietsknooppuntennetwerk
Bron utilitair netwerk: regionaal fietsnetwerk Noord-Holland
Het utilitaire netwerk bevat hier recreatieve fietspaden door de duinen.

## Slide 10
Overlap utilitair en recreatief netwerk noordelijk deel Noord-Holland
Conclusie:
Op Texel zijn de recreatieve fietsroutes fijnmazig.
Het regionaal fietsnetwerk in Noord-Holland bevat ook routes die hoofdzakelijk een recreatieve functie kennen, zoals in het duingebied.
Het regionaal fietsnetwerk is ook in dunbevolkt gebied al vrij verdicht.
Bron recreatief netwerk: fietsknooppuntennetwerk
Bron utilitair netwerk: regionaal fietsnetwerk Noord-Holland

## Slide 11
Netwerkvergelijking recreatief versus utilitair
Chart: Overlap netwerken
| Noord-Holland | Utrecht
Binnen de bebouwde kom | 0.56 | 0.61
Buiten de bebouwde kom | 0.44 | 0.38
Chart: Recreatief netwerk – Noord-Holland
 | 0.37244 | 0.62726
Chart: Recreatief netwerk - Utrecht
 | 0.29957 | 0.69988
Netwerken binnen en buiten de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Conclusie:
Recreatief gezien veel overlap binnen de bebouwde kom.
Buiten de bebouwde kom is de overlap lager.
Conclusie:
In Noord-Holland ligt 63% van het recreatieve netwerk buiten de bebouwde kom en 37% binnen de bebouwde kom.
In Utrecht is dit respectievelijk 70% en 30%.
Bronnen: fietsknooppuntennetwerk, fietsnetwerk Provincie Utrecht, regionaal fietsnetwerk Provincie Noord-Holland
Bronnen: fietsknooppuntennetwerk, fietsnetwerk Provincie Utrecht, regionaal fietsnetwerk Provincie Noord-Holland
Notes: Bruggetje: je ziet dat de netwerken vooral bibeko veel overlap hebben. Hieruit blijkt dat utilitaire netwerk een functie heeft om het recreatieve netwerk te bereiken. Bubeko is dit lager en daar zijn utilitair en recreatief dus veel meer gescheiden. Dat klopt, omdat recreatief netwerk niet altijd de snelste routes zijn en recreatieve routes vooral bedoeld zijn om mooi en lekker te fietsen.

## Slide 12
Netwerkanalyse verharding en fietsvoorzieningen
Verharding recreatieve netwerken
Chart: % verharding volledig recreatief netwerk
| Asfalt/beton | Klinkers/tegels | Halfverhard/schelpenpaden | Onbekend
 | 0.76328 | 0.14598 | 0.027409 | 0.063334
Chart: % verharding volledig recreatief netwerk
| Asfalt/beton | Klinkers/tegels | Halfverhard/schelpenpaden | Onbekend
 | 0.84861 | 0.085005 | 0.034803 | 0.031578
Chart: %verharding recreatief netwerk bubk
| Asfalt/beton | Klinkers/tegels | Halfverhard/schelpenpaden | Onbekend
 | 0.8494 | 0.073164 | 0.031838 | 0.045598
Chart: %verharding recreatief netwerk bubk
| Asfalt/beton | Klinkers/tegels | Halfverhard/schelpenpaden | Onbekend
 | 0.94464 | 0.02494 | 0.011958 | 0.018467
Asfalt/beton
Klinkers/tegels
Halfverhard/schelpenpaden
Onbekend
Utrecht
Noord-Holland
Fietsvoorzieningen in recreatieve netwerken
Utrecht
Fietspad
volledig netwerk
bubeko
Fietssuggestiestrook
volledig netwerk
bubeko
Geen fietsvoorziening
volledig netwerk
bubeko
Noord-Holland
Conclusie:
Grootste deel van recreatieve netwerk bestaat uit asfalt/beton;
Een klein deel (maximaal 3%) is halfverhard of schelpenpaden;
Buiten de bebouwde kom bestaat de verharding grotendeels uit asfalt/beton.
Conclusie:
Aandeel fietspaden is groot in recreatieve netwerk;
Aandeel fietssuggestiestroken is laag.
Bron: netwerk Fietsersbond
Bron: netwerk Fietsersbond
47%
9%
38%
50%
5%
40%
38%
36%
14%
14%
43%
46%
Notes: Waar geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn, hoeft dit niet direct een probleem te zijn. de vraag is hier vooral of de drukte van gemotoriseerd verkeer zorgt voor conflicten met het fietsverkeer.

## Slide 13
Wegbreedtes vrijliggend fietspad Utrecht
De breedte van fietspaden is afhankelijk van de fietsintensiteit
Chart: Wegbreedtes recreatief netwerk
| Binnen de bebouwde kom | Buiten de bebouwde kom
< 1,5 meter | 0.05 | 0
1,5 -2 meter | 0.13 | 0.09
2 - 2,5 meter | 0.26 | 0.21
2,5 - 3 meter | 0.3 | 0.21
3 - 3,5 meter | 0.17 | 0.24
> 3,5 meter | 0.07 | 0.25
Conclusies:
De wegbreedtes voldoen grotendeels aan de minimale norm van 1,5m van het CROW.
  Bibeko voldoet 5% van de fietspaden niet aan deze norm en bubeko 0%.
Bibeko is het grootse deel van de fietspaden tussen de 1,5 en 3,5 meter breed.
Bubeko is het merendeel van de fietspaden 2 meter of breder.
Afwegingen bij verbreden fietspaden
Snelheidsverschillen;
Oversteekbaarheid (intensiteiten kruisende weg zijn hiervoor nodig);
Voorzieningen om te stoppen/rusten;
Naast elkaar kunnen/willen fietsen;
Kwaliteit fietspaden;
Bermveiligheid.
Vanuit stakeholders:
Het is aan te bevelen om te kijken naar breedtes van fietspaden en wat daarin wenselijk is.
  Een breder fietspad zal bijdragen aan een hoger fietscomfort (naast elkaar fietsen, eenvoudig passeren);
  Een fietspad van 1,5 meter breed dwingt om rustig te fietsen en is mogelijk meer passend in het landschap.
Lopend traject vanuit CROW naar labelsysteem fietspaden.
  Hierin komt de discussie over breedtes van fietspaden terug.
Bron: netwerk vanuit onderzoek Sweco wegbreedtes prov. Utrecht

## Slide 14: Verder beschikbare data

## Slide 15: Welke data is verder beschikbaar?
  Op basis van beschikbare data is het niet mogelijk om de volledige omvang van het recreatieve fietsverkeer in beeld te brengen
Omvang fietsverkeer
Telpunten op een aantal locaties
Potentie analyse o.b.v. inwoners
Potentiële bereikbaarheid recreatief fietsnetwerk
Voornamelijk utilitair
Strava-data
Niet de gehele groep fietsers
Fietsmodellen
Volledige dekking
Recreatieve fiets lastig modelleren
Notes: Een uitdagender deel van de analyse is omvang fietsverkeer  niet alle data voorhanden

## Slide 16: Strava-data
Noord-Holland
Utrecht

## Slide 17
Strava-data analyse
Strava is een app die wordt gebruikt door de actieve prestatiegerichte fietser om hun activiteiten bij te houden.
De gebruikers van Strava vertegenwoordigen niet de gehele populatie fietsers.
Bron: Strava-data periode 1-05-2017 t/m 31-10-2017
Werkdag en weekdag zijn genormaliseerd, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden.
Met Strava kun je niet vaststellen wat de omvang van het aantal fietsers op een wegvak is.
Strava geeft inzicht in de relatieve verhouding van aantal fietsers tussen routes binnen de gebruikers van de Strava-app.

## Slide 18: Strava – Noord-Holland
Aantal forse fietsstromen in Amsterdam.
In het weekend in verhouding weinig gebruik van de route tussen Amsterdam en Zaanstad.
In het weekend in verhouding weinig gefietst op route Amsterdam - Hoofddorp.
Route langs Markenmeer is aantrekkelijke fietsroute in het weekend.
Grote stroom fietsers richting de Vechtstreek.
Recreatieve fietsers leggen niet altijd dezelfde routes af als utilitaire fietsers

## Slide 19
Strava – Noord-Holland
Op Texel nauwelijks actieve Strava-fietsers.
In het landelijk gebied is weinig fietsverkeer. Kustgebieden en rand langs het IJsselmeer zijn uitgezonderd.
…

## Slide 20
Strava – Utrecht
Grote stroom fietsers route Utrecht - Amersfoort. In het weekend is het gebruik lager dan doordeweeks.
In het weekend veel fietsverkeer op de Utrechtse Heuvelrug.
Grote stroom fietsers Amersfoort - Utrechtse Heuvelrug. Doordeweeks hoger gebruik dan in het weekend.
Naast de Utrechtse Heuvelrug is het populair om langs het water te fietsen.
Grote stroom fietsers richting de Vechtstreek.
Grote stroom fietsers vanuit Utrecht naar het landelijk gebied zonder duidelijke bestemming.

## Slide 21: Telpunten
Noord-Holland

## Slide 22: Analyse: telpunten Noord-Holland
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2M5NWE5YWYtMTYyOC00OWUwLTg5YmYtMzUyZWI0NGY0OGRhIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9
Opmerkingen:
Punten o.b.v. NDW ingelezen;
Data van september tot november voor Noord-Holland;
Conclusie:
Op vrijdag wordt het meest gefietst;
Vooral de piek op zaterdag is heel breed;
Recreatief gezien zijn er vooral pieken, bijvoorbeeld in de herfstvakantie.
In het weekend heb je grotere spreiding (brede piek)

## Slide 23: Potentie recreatieve gebieden
Utrecht
Noord-Holland

## Slide 24: Werkwijze potentie recreatieve gebieden
Potentie om 25km recreatief fietspad buiten de kom te bereiken met straal tot 5 km
Werkwijze:
  Labelpunt CBS wijken 2020 met inwoners om te bepalen hoeveel inwoners in elke wijk wonen
  Afstandsisochroon o.b.v. Fietsersbondnetwerk
    (5km, 10km, 20km, 30km 40km)
  Middels afstandsisochroon bereik op recreatief netwerk vastgesteld
  Gewogen gemiddelde bepaald per gemeente o.b.v. inwoners

## Slide 25: Potentie recreatieve gebieden - Utrecht
Inwoners | Inwoners | Inwoners % t.o.v. totaal | tot 5km | tot 10km | tot 20km | tot 30km | tot 40km
Utrecht | 357.345 | 26% | 15 | 102 | 524 | 1285 | 2310
Amersfoort | 157.200 | 12% | 24 | 121 | 592 | 1327 | 2347
Veenendaal | 66.480 | 5% | 36 | 159 | 629 | 1396 | 2586
Stichtse Vecht | 64.950 | 5% | 24 | 103 | 489 | 1132 | 2071
Zeist | 64.895 | 5% | 31 | 119 | 493 | 1255 | 2334
Nieuwegein | 63.420 | 5% | 27 | 114 | 532 | 1259 | 2319
Vijfheerenlanden | 56.835 | 4% | 28 | 130 | 516 | 1170 | 2183
Woerden | 52.280 | 4% | 31 | 127 | 487 | 1199 | 2111
Houten | 50.120 | 4% | 27 | 114 | 509 | 1238 | 2266
Utrechtse Heuvelrug | 49.570 | 4% | 32 | 140 | 567 | 1338 | 2440
Soest | 46.590 | 3% | 25 | 115 | 493 | 1216 | 2243
De Ronde Venen | 44.440 | 3% | 23 | 128 | 478 | 1086 | 2021
De Bilt | 43.115 | 3% | 26 | 120 | 496 | 1239 | 2321
IJsselstein | 34.105 | 3% | 20 | 77 | 475 | 1184 | 2163
Leusden | 30.385 | 2% | 28 | 120 | 574 | 1334 | 2374
Baarn | 24.860 | 2% | 28 | 113 | 493 | 1214 | 2172
Wijk bij Duurstede | 23.905 | 2% | 27 | 116 | 591 | 1321 | 2444
Bunschoten | 21.865 | 2% | 31 | 124 | 552 | 1274 | 2166
Rhenen | 20.080 | 1% | 44 | 152 | 629 | 1396 | 2627
Bunnik | 15.185 | 1% | 26 | 111 | 507 | 1255 | 2329
Lopik | 14.465 | 1% | 28 | 101 | 508 | 1186 | 2149
Montfoort | 13.915 | 1% | 26 | 106 | 486 | 1237 | 2169
Woudenberg | 13.360 | 1% | 35 | 156 | 582 | 1344 | 2452
Oudewater | 10.220 | 1% | 22 | 99 | 469 | 1162 | 2115
Eemnes | 9.245 | 1% | 25 | 92 | 452 | 1126 | 2063
Renswoude | 5.440 | 0% | 39 | 144 | 612 | 1351 | 2504
Potentie om 25km recreatief fietspad te bereiken buiten de kom met straal tot 5 km
Beperkte keuze voor recreatief fietspad.
Barrièrewerking van de Lek bij keuze recreatief fietspad.
Dit betreft 26% van de inwoners binnen provincie Utrecht.
Als grote stad scoort Amersfoort goed.
De grootte van de cirkels is afhankelijk van het aantal inwoners.
Notes: Als de bol volledig blauw is, betekent dat je 25 km recreatief fietspad kan bereiken binnen een straal van 5 km vanuit je wijk. Rood geeft aan hoeveel km je juist niet kan bereiken. Dus een half rode en half blauwe bol betekent dat je 12,5 kilometer wel en 12,5 kilometer niet kan bereiken binnen een straal van 5 km.

## Slide 26: Potentie recreatieve gebieden – Noord-Holland
Potentie om 25km recreatief fietspad te bereiken buiten de kom met straal tot 5 km
Hoorn scoort relatief laag. Dit wordt veroorzaakt door de vele lintbebouwing in de omgeving.
Texel scoort zoals verwacht goed.
Alkmaar scoort ondanks nabijheid kuststreek minder.
Volendam scoort minder door de beperkte keuze in recreatieve fietspaden.
Purmerend scoort goed.
Velsen scoort minder.

## Slide 27
Potentie recreatieve gebieden – Noord-Holland
Potentie om 25km recreatief fietspad te bereiken buiten de kom met straal tot 5 km
Inwoners | Inwoners | Inwoners % t.o.v. totaal | tot 5km | tot 10km | tot 20km | tot 30km | tot 40km
Amsterdam | 872.165 | 30% | 9 | 68 | 412 | 951 | 1612
Haarlem | 162.855 | 6% | 23 | 131 | 364 | 829 | 1461
Zaanstad | 156.745 | 5% | 17 | 88 | 450 | 889 | 1396
Haarlemmermeer | 155.965 | 5% | 24 | 93 | 435 | 958 | 1626
Alkmaar | 109.410 | 4% | 20 | 101 | 431 | 799 | 1204
Amstelveen | 91.640 | 3% | 29 | 91 | 436 | 1113 | 1899
Hilversum | 90.815 | 3% | 29 | 116 | 467 | 1154 | 2087
Purmerend | 81.230 | 3% | 35 | 136 | 381 | 755 | 1330
Hoorn | 73.225 | 3% | 13 | 70 | 327 | 702 | 1111
Velsen | 68.575 | 2% | 18 | 91 | 317 | 688 | 1231
Gooise Meren | 58.070 | 2% | 26 | 100 | 422 | 1033 | 1931
Heerhugowaard | 57.540 | 2% | 20 | 99 | 454 | 878 | 1217
Den Helder | 56.285 | 2% | 21 | 51 | 233 | 506 | 717
Hollands Kroon | 48.450 | 2% | 20 | 93 | 336 | 621 | 908
Schagen | 46.450 | 2% | 25 | 111 | 362 | 677 | 1006
Medemblik | 45.055 | 2% | 18 | 73 | 294 | 605 | 947
Beverwijk | 41.600 | 1% | 23 | 106 | 358 | 732 | 1231
Huizen | 41.250 | 1% | 21 | 75 | 434 | 982 | 1878
Heemskerk | 39.155 | 1% | 29 | 108 | 367 | 743 | 1220
Edam-Volendam | 36.180 | 1% | 16 | 68 | 309 | 584 | 1168
Castricum | 35.975 | 1% | 28 | 104 | 352 | 755 | 1195
Aalsmeer | 31.855 | 1% | 12 | 75 | 450 | 1121 | 1811
Diemen | 30.760 | 1% | 16 | 84 | 424 | 1052 | 1876
Bergen (NH,) | 29.825 | 1% | 21 | 79 | 304 | 666 | 1061
Uithoorn | 29.455 | 1% | 26 | 114 | 450 | 1139 | 1945
Langedijk | 28.160 | 1% | 22 | 94 | 422 | 818 | 1153
Heemstede | 27.225 | 1% | 25 | 115 | 371 | 809 | 1502
Wijdemeren | 24.370 | 1% | 15 | 88 | 423 | 1000 | 1931
Heiloo | 23.950 | 1% | 18 | 88 | 362 | 774 | 1177
Bloemendaal | 23.560 | 1% | 24 | 92 | 327 | 691 | 1314
Koggenland | 22.765 | 1% | 22 | 98 | 408 | 883 | 1208
Stede Broec | 21.725 | 1% | 25 | 69 | 155 | 387 | 802
Weesp | 19.720 | 1% | 34 | 104 | 395 | 998 | 1877
Drechterland | 19.705 | 1% | 20 | 72 | 204 | 486 | 885
Enkhuizen | 18.585 | 1% | 21 | 49 | 116 | 302 | 758
Waterland | 17.410 | 1% | 25 | 102 | 274 | 634 | 1213
Zandvoort | 17.110 | 1% | 19 | 58 | 285 | 573 | 1191
Wormerland | 16.260 | 1% | 16 | 109 | 437 | 825 | 1306
Ouder-Amstel | 14.025 | 0% | 27 | 109 | 413 | 1017 | 1914
Uitgeest | 13.665 | 0% | 25 | 103 | 375 | 749 | 1204
Texel | 13.570 | 0% | 42 | 113 | 182 | 255 | 433
Opmeer | 11.825 | 0% | 24 | 99 | 414 | 869 | 1131
Blaricum | 11.535 | 0% | 21 | 93 | 470 | 1051 | 1975
Landsmeer | 11.490 | 0% | 27 | 99 | 386 | 875 | 1457
Laren | 11.280 | 0% | 26 | 118 | 489 | 1142 | 2062
Beemster | 10.020 | 0% | 25 | 123 | 407 | 815 | 1285
Oostzaan | 9.735 | 0% | 24 | 82 | 422 | 882 | 1408
Het stedelijk gebied van Amsterdam scoort laag.
Haarlem scoort goed.
Hilversum scoort goed.
Dit betreft 30% van de inwoners in Noord-Holland.

## Slide 28: Gesprekken met stakeholders

## Slide 29
Gesprekken met de stakeholders
Het blijkt dat recreatieve gebieden steeds drukker worden.
Er is een grote diversiteit aan gebruikers op de fietspaden, van wielrenners tot families op de fiets.
Verschillende doelgroepen gaan niet altijd goed samen op een fietspad, bijvoorbeeld door grote snelheidsverschillen.
Er is ook een groep recreanten die met de fiets in/op de auto naar de recreatieve gebieden komt. Parkeerplaatsen zijn daardoor erg druk.
Recreatief fietsen is veel meer dan alleen een stad-landverbinding.
Er is nog geen goede bron beschikbaar om de recreatieve drukte te registreren.
Barrières opheffen zijn belangrijk in het creëren van een aantrekkelijk recreatief netwerk.
Er is nu weinig bekend over ongevallendata in relatie tot de recreatieve fiets.
Het is belangrijk om het recreatieve publiek te nuanceren. Doelgroepen onderscheiden is hierin belangrijk.
De aantrekkelijkheid van een gebied, zowel stedelijk als landelijk, speelt een rol in de routekeuze van fietsers.

## Slide 30: Conclusie

## Slide 31
Conclusies
Enkele grote steden
Recreatief fietsnetwerk
Nu: weinig verbindingen
Overlap recreatief en utilitair netwerk
utilitair
recreatief
45%
bestemming
herkomst
Gesprekken stakeholders
Opgave recreatieve fiets
Data analyse
Weinig data beschikbaar over recreatieve fietsdrukte
Opgave is breed bevestigd in gesprekken met stakeholders.
Uit data (analyse) komt dit niet volledig naar voren.
  Te weinig data over recreatieve fietsdrukte beschikbaar
Netwerkvergelijking toont 45% overlap tussen utilitair en recreatief netwerk.
Utilitair netwerk heeft ook een functie om bij recreatieve gebieden te komen.
Potentieanalyse toont dat fietsen buiten de bebouwde kom voor inwoners in enkele grote steden beperkt mogelijk is.

## Slide 32
Deelconclusies
Verharding in Noord-Holland en Utrecht
%verhard
%halfverhard
Geen opgave voor upgraden verharding
stedelijk gebied
Verbindende schakels in recreatief netwerk
Vaak meeprofiteren op verbeteringen vanuit utilitair oogpunt
landelijk gebied
recreatief netwerk
Opgaven oppakken vanuit recreatief oogpunt, want kan niet altijd meegeprofiteerd worden van utilitaire investeringen
Geen opgave voor upgraden verharding in beide provincies.
  Gezien mate verstedelijking in deze provincies, kan hier in andere provincies wel een opgave liggen.
Verbindende schakels uit recreatief netwerk in stedelijk gebied kunnen vaak meeprofiteren op utilitaire investeringen.
In landelijk gebied liggen opgaven vanuit recreatief oogpunt.
  Utilitair netwerk is daar minder uitgebreid en recreatief netwerk kan niet altijd meeprofiteren van utilitaire investeringen.
  Vb. fietspaden aanleggen langs dijkwegen

## Slide 33
Recreatief doel, maar baat bij utilitair netwerk
Verspreiding recreatieve fietsers
10 u
18 u
14 u
Grote groep fietsers met recreatief doel, bijvoorbeeld winkelen of bezoek, heeft baat van het utilitaire netwerk om snelle en comfortabele route te fietsen.
bestemming
herkomst
route weekend
route doordeweeks
Deelconclusies
Strava-data toont dat in het weekend andere routekeuzes worden gemaakt dan doordeweeks.
Verspreiding recreatieve fietsers over dag is groter en kent geen echte spits.
Wel sprake van piekbelasting, waardoor het op bepaalde momenten wel heel druk kan zijn.
  Diversiteit van doelgroepen en snelheidsverschillen kunnen dan een knelpunt zijn.

## Slide 34: Resultaten: specifiek versus generiek
Landelijke opgave
Bundelen van informatie over recreatieve drukte
  Waar en wanneer?
  Goede bron voor registreren van drukte
  Toegankelijkheid recreatieve gebieden (o.a. parkeerplaatsen)
Wat is een aantrekkelijk recreatief fietspad?
Tolerantie tussen doelgroepen en intensiteiten
Casus specifiek
Utrecht en Noord-Holland hoge mate van stedelijkheid
  Lagere potentie bereikbaarheid bubeko
  Geen opgave voor verharding
Keuze utilitair fietsnetwerk
Type landschap / toeristische hotspots
Generiek
Netwerkvergelijking (ca. 45% overlap utilitair en recreatief netwerk)
Het recreatieve netwerk kan niet zonder een utilitair netwerk
Stad-landverbindingen zijn een aandachtspunt
Mogelijke analyses voor provincies
Netwerkvergelijking
  Verharding, ligging, overlap, type fietsvoorzieningen
Potentie analyse
Strava
Telpunten
Breedtes fietspaden
 Breng het gesprek tussen recreatief en utilitair op gang!
 Leer van elkaar en herken de behoeftes!